CYBERNETIQUE EN NORD

Description de la carte Electronical_ Main_Board_32
# Description de la carte Electronical Main Board
### Présentation
Cette carte permet de configurer le fonctionnement du robot à l'aide de 16 switchs.
Elle permet de connecter un afficheur LCD 4*16.
Le Pic de cette carte est le maitre du Bus I2C.
Configuration du port serie 115200bds
### Cahier des charges
Cette carte doit :
  - Définir une config sur 14bits
  - Etre fixer sur 6 colonettes
  - Commander un afficheur à texte de 4*20 caractère avec le réglage du contraste
  - Disposer de 2 Bus I2C
  - Disposer de 4 ports RS232
  - Disposer d'un cavalier pour le «GO »
  - Commander 3 ports PWM
  - Commander 4 ports entrées
  - 1 connecteur ICD3
  - 1 bouton poussoir RESET

PWM5

PWM2
IN-4
IN-3

UART-2
UART-5

IN-2

PWM1

IN-1

UART-6
UART-1

I2C-2
CONTRASTE LCD

CIE PIC32_64
LCD

RESET

ICD2

GO

CONFIG x 16 BITS
I2C-1
# Schéma fonctionnel

# Schéma Structurel

# PCB

# Liste des commandes, nomenclature
Fournisseur	Code commande	Fabricant	Description	Prix unitaire	QTY	Prix	Label
C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8, C10,C11	100N 0603
D3,D4,D7,D8,D9,D10	LED 0603 Vert
D5	LED 0603 Bleu
J1,J2,J3,J4,J6,J7	Colonette
J5	RJ12
K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7	KK-3
L1	15µH 1206
P1	HE10-16-D
P2,P3,P4,P5,P6,P7	KK-4
P8	KK-2
P9	KK-5

R1	1k
R2,R3,R4,R6	330
R5,R16,R17,R18,R19,R20,R21, R22,R23,R24,R25,R26,R27,R28,R29	10k
R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13, R14,R15	2,1k
R30,R31,R32,R33,R34,R35, R36,R37K	1,5k

# Validation de la carte
NE PAS CONNECTER LES ALIMENTATIONS
NE PAS METTRE LE CIE PIC32_64
#### Alimentations

Contrôle visuel. / Test de continuité , vérifier qu'il n'y ai pas de cour-circuit. / Test de la connexion +3,3V et GND. / Test de la connexion +5VD et GND	Brancher P9
Verifier l'allumage des LEDs 5V et 3,3V	Débrancher P9

#### ICD3 PIC
- Insérer la carte PIC32_64	- Connecter le module ICD3 sur J5
- Brancher P9	- On voit par transparence les leds +5V et +3v3 de la carte ELECTRONICAL_MAIN_BOARD / et la led 3v3 de la carte PIC32_64
- Le message suivant s'affiche dans la page MPLAB

#### RS232 port 2 + RESET
- Configurer le logiciel Termite pour la liaison série comme ci-dessous
- Charger dans le pic le programme : TEST ELECTRONICAL_MAIN_BOARD_32.mcp et integrer le fichier testUartPic32.c dans Source Files
Modifier le numéro de l'UART à tester, compiler et programmer le PIC.
- Appuyer sur le bouton RESET Le message suivant apparaît alors dans le terminal
- Effectuer les deux dernières étapes en modifiant le numéro de l'UART afin de tester les quatre UART de la carte. / - UART1 / - UART2 / - UART5 / - UART6

#### TEST DES LEDS
- Changer le fichier source, compiler, et programmer le Pic32
-La séquence des leds est la suivante, elle comporte 6 phases en boucle avec une seconde entre chaque phase, cela permet de contrôler l'activation du quartz à 8Mhz.

#### SWITCH+GO
Test du GO

- NOGO : Cavalier en position
- Go : Cavalier retiré

Test des SWITCH

- Liste des informations envoyées sur la liaison série lors du changement d'état successif de chaque switch. / Non Connecté

#### AFFICHEUR
  - Brancher l'afficheur
  - Regler RVAR1 pour avoir un bon contrastre.
#### GO
Retirer le cavalier, contrôler l'extinction de la LED et verifier aue la séquence démarre
#### SWITCH
Changer la position de chaque switch un par un et verifier qu'à chaque reset, l'indication sur l'afficheur evolue de même
# Change Logs :

#### V1-00 = V0-10 : Version de base
#### V1-10
- Empreinte RJ12:épaissir les pastilles
- Empreinte HE10 pastille carrée trou de 1mm
- Empreinte KK-4 et -3 trou de 1 mm
- NET switch blindage GND
- NET RJ12 fixation GND
- Connecteur 3,3V et 12V a rajouter
- I2C rajout de résistance de 200k sur EN et Vref2 sur PCA9306
- Déplacer via sous potar LCD
- Changer empreinte potar LCD
- Ajout led + diviseur de tension pour le port entrée en 12V
- LED1 devient RC14
- LED2 devient RD11
- GO devient RG3
- SW13 devient RG2