CYBERNETIQUE EN NORD

Description de la carte Beacon Board Receiver
# BEACON RECEIVER V2-10
## Description

La carte Beacon Receiver Board va permettre au robot de déterminer la position de la balise. C'est avec l'aide de la carte Beacon Board qui aura au préalable déterminer la position de la balise, puis qui l'aura transmise par radio.
Pour pourvoir effectuer des commandes par radio, un module Jennic sera connecter sur la liaison serie de la Beacon resceiver board.
La vitesse de transmission est de 115200 Bds.
Lors du développement, il faudra activer le parametre « LF ».

Cahier des charges
  - Dspic30F4013
  - ICD2
  - RESET
  - I2C x 1
  - RS232 x 2
  - 6 I/O ou CAN

## Schéma Fonctionnel

PIC30F4013
RX/TX

ICD2

LED
X 2

RST
RS232
Carte fille
RS232
DEBUG

I2C
6 x IO
Ou CAN
+ 6 x LED

## Schéma Structurel

## PCB

## Nomenclature

Fournisseur	VALEUR	Ref TOPO
	colonnette	K1,K2,K3,K4
	6n8	C1,C2,C3,C4
	22P	C5,C6
	47µ	C7
	Led verte	D1
	RJ12	J1
	KK-6-D	P2
	KK-2-D	P3
	KK-4-D	P4,P5,P6
	Cavalier	P7,P8
	10k	R1
	1,5k	R2
	15	R3
	4,7k	R4,R5
	Switch	SW1
	DSPIC30	U1
	Quartz 7,3728Mhz	X1

# ARCHIVE BEACON RECEIVER V2-00
## Schéma Fonctionnel

PIC30F4013
RX/TX

ICD2

LED

RST
RS232
Carte Fille
RS232
DEBUG

I2C

6 x I/O
ou CAN

## Schéma Structurel

## PCB

## Nomenclature

Fournisseur	VALEUR	Ref TOPO
	colonnette	K1,K2,K3,K4
	6n8	C1,C2,C3,C4
	22P	C5,C6
	47µ	C7
	Led verte	D1
	RJ12	J1
	KK-6-D	P2
	KK-2-D	P3
	KK-4-D	P4,P5,P6
	Cavalier	P7,P8
	10k	R1
	1,5k	R2
	15	R3
	4,7k	R4,R5
	Switch	SW1
	DSPIC30	U1
	Quartz 7,3728Mhz	X1

# ARCHIVE BEACON RECEIVER V1-00
## Schéma fonctionnel
## Schéma Structurel
## Typon

## Nomenclature

REPERE TOPO	VALEUR	REFERENCE
C1	6n8
C2	6n8
C3	6n8
C4	6n8
C5	22P
C6	22P
D1	LED 0603
J1	RJ12
K1	COLONNETTE
K2	COLONNETTE
K3	COLONNETTE
K4	COLONNETTE
P1	Connecteur mâle droit 6 cts
P2	Connecteur mâle droit 6 cts
P3	Connecteur mâle droit 4 cts
P4	Connecteur mâle droit 4 cts
P5	Connecteur mâle droit 4 cts
P6	CAVALIER X 2
P7	CAVALIER X 2
R1	10K
R2	1,5K
SW1	SWITCH
U1	DSPIC30F4013
X1	7,3728Mhz