CYBERNETIQUE EN NORD

Description de la carte Electronical Main Board
# Description de la carte Electronical Main Board
### Présentation
Cette carte permet de configurer le fonctionnement du robot à l'aide de 16 switchs.
Elle dispose aussi d'un afficheur LCD 4*16.
Le dsPic de cette carte est le maitre du Bus I2C.
Configuration du port serie 115200bds
### Cahier des charges

Cette carte doit pouvoir :
  - Commander un afficheur à texte de 4*20 caractère avec le réglage du contraste
  - Définir une config sur 16bits
  - Commander toutes les cartes sur le Bus I2C
  - Avoir 2 port RS232
  - Disposer d'un cavalier pour le «GO »
  - Commander 6 ports PWM
I2C
UART-2
CONFIG x 16 BITS

GO

ICD2

RESET

    1
 PWM
    6

UART-1

LCD

DSPIC30-4013
Cavalier résistance de tirage I2C

Séparation
5VA 5VD

5VD Ext

PCF8574P
PCF8574P
# Schéma fonctionnel

PIC30F4013
BUS DE DONNEES

 4 bits
R/W

E

RS

I2C

SCL/SDA

RX/TX

SWITCH x 16
2xPCF8574
LCD
ICD2

LED
X 1

RST
Global

GO
90s

RST
+5V
+5VD
RS232
IRQ x 3

I2C

PWM Logique
I/O
X 6
# Schéma Structurel

# PCB

# Liste des commandes, nomenclature
Fournisseur	Code commande	Fabricant	Description	Prix unitaire	QTY	Prix	Label
Farnel			22p				C1,C2
			10n				C3,C4,C5,C6,C7,C8
			Led verte				D1,D2
			Led bleu				D3
			Rj12				J1
			Weidmuller2				K1
			KK-2				K2,K3
			KK-3	0			K4,K5,K6,K7,K8,K9
			Inductance				L1
			Cavalier				P2,P4,P6,P8
			KK-4				P3,P5,P9
			HE10-16				P7
			10k				R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19
			1,5k				R9,R10,R20
			100				R21
			2,1k				R22,R23
			RVAR 10k				RVAR1
			SWITCH x 8				SW1,SW3
			Bouton poussoir				SW2
			PCF8574P				U1,U2
			DSPIC30F4013				U3
			Quartz 7,3728Mhz				X1

# Validation de la carte
NE PAS CONNECTER LES ALIMENTATIONS
NE PAS METTRE LES CIRCUITS INTEGRES
#### Alimentation
  - Contrôle visuel
  - Test de continuité
  - Test de la connexion +5VD et GND
  - Test de la connexion +5V et GND
  - Inserer le cavalier sur P8
  - Mise sous tension du +5VD via le cordon I2C
  - Verifier l'allumage des LEDs
  - Contrôle du +5VD sur patte 11,21,32,40 DU PIC
#### Quartz
  - Inserer le PIC et vérifier la fréquence du quartz
#### ICD2 PIC
  - Charger le soft dans le PIC via l'ICD2 en mode Release
#### RS232 port 2 + RESET
  - Connexion de la lisaison serie 115200 bds
  - Inserer le cavalier sur P2 ( coter connecteur RJ12)
  - Effectuer un reset et contrôler le message d'initialisation dans le Terminal
  - Inserer le cavalier sur P2 ( coter connecteur K3)
  - Effectuer un reset et contrôler le message d'initialisation dans le Terminal
  - Remettre le cavalier sur P2 ( coter connecteur RJ12)

#### RS232 port 1

#### AFFICHEUR
  - Brancher l'afficheur
  - Regler RVAR1 pour avoir un bon contrastre.
#### GO
Retirer le cavalier, contrôler l'extinction de la LED et verifier aue la séquence démarre

#### PCF8574 + I2C + SWITCH
Changer la position de chaque switch un par un et verifier qu'à chaque reset, l'indication sur l'afficheur evolue de même
# Change Logs :

#### V1-00 : Version de base
#### V1-10
- Utiliser des switchs par 4	NON pour ne pas refaire les trous dans le plexi...
- Déplacer le connecteur GO entre les switchs et le RJ12
- Recabler les IRQ surs les entrées INT
- Utiliser un connecteur HE10 pour l'afficheur
- Déplacer les connecteurs RS232 et I2C en bas
- Manque 8 IO	OK pour 2 IO
- Modifier le courant dans les Led +5V à 3mA
- GO passe sur RF6 patte 24
- IRQ1,IRQ2,IRQ3 déplacé
- S5 et S6 déplacé

#### V1-20
- Rajouter led pour le GO allumer sur presence cavalier
- Déplacer trou de fixation
- Renforcer les pastilles du GO
- Raprocher le GO du bord
- Rajout d'une deuxieme RS232
- Déplacement d'une piste prêt des colonnettes

# Photos