CYBERNETIQUE EN NORD

Description de la carte SO64
# Description de la carte SO64
Cette carte permettra de connecter un PIC32MX795F512L au boitier TQFP100 avec quatre connecteurs de type HE10.
Elle est pré-équipée des composants suivants
  - Quartz 8Mhz
  - Condensateurs de découplage
  - Condensateurs de Filtrage
  - Led verte pour le 3,3V. Indique la broche 1.
  - Résistance de Reset
  - Liaison pour l'alimentation du Vdd Analogique
# Schéma fonctionnel

TQFP100
HE10
HE10
HE10
HE10

# Schéma Structurel

# PCB

# Nomenclature

DESCRIPTION	FOURNISSEUR	REF FOURNISSEUR	FABRIQUANT	REF FABRIQUANT	IMAGE	PRIX	COMMENTAIRE
10k	FARNELL						R1
1k	FARNELL						R3
10	FARNELL						R4
470	FARNELL						R2
100n	FARNELL						C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8
10µ/10V	FARNELL						C1,C11
Led CMS 0603 Verte	FARNELL						D1
Quartz 8Mhz	FARNELL						X1
Connecteurs sécables au pas de 2 mm	GOTRONIC	MH240/2	2 rangées droites			1,00 €	P1,P2,P3,P4
PIC32MX795F512H-80I/PT	FARNELL	1778989	MICROCHIP	PIC32MX795F512H-80I/PT		10,40 €	U1

# Validation de la carte

  - Contrôle visuel
  - Test de continuité
# Change Logs :

#### V1-00 : Version de Base