F4DEB

Description de la carte électronique
LM75ADP_BOARD
# Description de la carte EEPROM_Board

Cette carte permet mesurer la température d'un environnement. Par exemple, dans un boitier, une pièce. Elle n'est pas capable mesurer la température d'un composant.
Il sera aussi possible de la configurer avec une température d'alerte. En dessous de cette température, une led verte reste allumée fixe. A partir de cette température, la led verte et la led orange clignote alternativement.

Caractéristique du LM75ADPEEPROM
■ Pin-for-pin replacement for industry standard LM75 and offers improved temperature
resolution of 0.125 °C and specification of a single part over power supply range from
2.8 V to 5.5 V
■ Small 8-pin package types: SO8 and TSSOP8
■ I 2 C-bus interface with up to 8 devices on the same bus
■ Power supply range from 2.8 V to 5.5 V
■ Temperatures range from −55 °C to +125 °C
■ 11-bit ADC that offers a temperature resolution of 0.125 °C

Elle est composée de :
- Un LM75ADP fonctionnant de .
- Un connecteur type KK avec BUSI2C + alimentation.
- Une adresse de bus I2C : 0xA0 à A8.
- Un switch permettant de choisir l'adresse I2C du composant.

# Schéma fonctionnel

TEMPERATURE
SENSOR
LM75A

Connecteur KK
4 points
 BUS I2C

 Alimentation

Adresse

TEMPERATURE OK
TEMPERATURE FAILURE
# Liste des commandes C

Lecture TEMPERATURE

Écriture TEMPERATURE ALERT
# Schéma Structurel

# PCB

# VU 3D

# Nomenclature
Fournisseur	Code commande	Fabricant	Description	Prix unitaire	QTY	Prix	Label

# Fonction Soft

LM75A I2C Adresse
4 = Not use
3 =
2 =
1 =

Description du device :

HEADER_DEVICE 	T
COMMAND_DEVICE	r	lecture température
COMMAND_DEVICE	a	écriture température alerte

Description des fonctions :
# Validation de la carte

### Change Logs :
V0-1 Origin
V0-2	Refaire le câblage du connecteur KK
changer l'empreinte des 2 transistor MOS
Ajouter résistance 10k de tirage sur la sortie OS

# Photos

# Archives