F4DEB

Description de la carte électronique
USB_TO_4UART_BOARD
# Description de la carte USB_TO_4UART_Board

Cette carte devra pouvoir réaliser deux fonctions différentes.
- Concentrer 4 port RS232 TTL-5V (ou 3.3V) vers un port USB 2.
- Enregistrer sans interférer les 4 ports RS232 TLL-5V (ou 3.3V).

De plus il sera possible de visualiser à l'aide d'une Led orange sur chaque port l'arrivée des DATA de la ligne écoutée

La solution proposée est la suivante :

Utiliser un TUSB2046B comme cencentrateur USB comme défini dans le datasheet

puis utiliser 4 convertisseurs USB to UART de chez microchip
Pour convertir les ports UART en USB, nous utiliserons le MCP2200 de chez microchip.

Afin d'enregistrer les datas, il faudra aussi prévoir l'ajout d'un pic32 disposant de 8 entrées UART et d'une mémoire EEPROM I2C avec une capacité de 64ko. Cette capacité peut être portée à 8 * 64ko soit : 512k.
Deux pics sont proposés
Ils devront disposés de 8 ports entrées pour lire les Uarts.
- Le PIC32MX110F016B. Il est au format boitiet SOIC28,

- Le PIC32MX795F512H . Il est déjà couramment utilisé dans les différentes cartes. Il dispose de 6 ports UART, mais un port est en commun avec l'I2C. Donc il pourra écouter 2 ports nativement. Pour les deux autres, il faudra gérer l'écoute par du soft.

Afin de mémoriser les datas, il faudra aussi une EEPROM I2C de 64ko, la 24LC512 de chez microchip.

# Schéma fonctionnel

EEPROM
SERIE
24LC512
 USB

Connecteur USB

MICROCONTROLEUR
PIC32MX795F512H
HUB 4 USB

TUSB2046B
USB TO UART

MCP2200
USB TO UART

MCP2200
USB TO UART

MCP2200
USB TO UART

MCP2200
 USB

 USB

 USB

Connecteur
UART
 USB

Connecteur
UART
Connecteur
UART

Connecteur
UART
Connecteur
UART

Connecteur
UART
Connecteur
UART

Connecteur
UART

RX

TX

RX

TX

RX

TX

RX

TX

# Liste des commandes C

# Schéma Structurel

# PCB

# VU 3D

# Nomenclature
Fournisseur	Code commande	Fabricant	Description	Prix unitaire	QTY	Prix	Label

# Validation de la carte

### Change Logs :

# Photos

# Archives