CYBERNETIQUE EN NORD

Description de la carte électronique
Motor Board 32
# Description de la carte Motor Board 32

Cette carte va permettre de commander deux moteurs individuels à l'aide de deux ponts en H.
Elle offre aussi la possibilité de lire deux codeurs incrémentaux.
Le programme situé dans la flash pourra être mis à jour ou modifier à l'aide d'un module ICD2,ICD3,Pickit....
Elle peux être commander par l’intermédiaire de 4 ports individuels.
- Le port série 1
- Le port série 2
- Le port série 3
- Le bus I2C

Configuration : EN1 et EN2

Le mode sélectionné en dur est : 4x

Configuration du port série 115200bds

# Schéma fonctionnel

CODEUR
X
CODEUR
Y
PIC32MX795H
PONT EN H x 2
HCTL2032
Program

BUS DE DONNEES 8 BITS

OE

2 x IO

EN1/EN2

RSTx/RSTy

X/Y

CH A/B/I

CH A/B/I

MOTEUR A CC

ALIMENTATION +15V

MOTEUR A CC

Mesure de courant

PWM Logique

Mesure de courant

PWM Logique

DIRECTION

DIRECTION

I2C / +5VD

Alimentations

15V

12V

MOTOR
+BATT
ISP
MOTOR
I2C
2 x IO
 UART1
 UART2
 UART3
RX/TX

RX/TX

RX/TX

# Schéma Structurel

# PCB

# Nomenclature
Fournisseur	Code commande	Fabricant	Description	Prix unitaire	QTY	Prix	Label
Farnell	8181390	NATIONAL SEMICONDUCTOR LM5104M	DRIVER HAUTE TENSION 100V CMS	4,26	4		U4,U5,U7,U8
Farnell	1121797	WEIDMULLER SL 3.5/6/180G	EMBASE CI VERTICALEE 6P	1,29	1	1,29
Farnell	1752168	STMICROELECTRONICS STP80NF10FP	MOSFET, N CH, 100V, 38A, TO-220FP	2,67	8

Farnell	1476703	TAIWAN SEMICONDUCTOR TS78L12CX RF	REG 3-TERMINAL 100MA, SMD, SOT-23-3		1
Farnell	1858484	MERCURY UNITED ELECTRONICS MP24G-7.3728-18P-30/50/X/100R	CRYSTAL SMD, 7.3728MHZ, 18PF		1
Farnell	9406107	MULTICOMP U0603C220JCT	CONDENSATEUR 0603 22PF 50V		2		C1,C2
Farnell	1759122RL	MULTICOMP / MCCA000255	CONDENSATEUR MLCC 0603 X7R 50V 100NF	0,008	9	0,072	C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C20
Farnell	1833876	AVX 06031C103JAT2A	CONDENSATEUR 0603 X7R 100V 10NF	0,03	7	0,21	C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17
Farnell	1658416	AVX TLJG476M010R1500	CONDENSATEUR BOITIER G 47 UF 10V	1,45	1	1,45	C18
Farnell	1832492	MULTICOMP MCTG-472M1VB-2243P	CONDENSATEUR AXIAL 35V 4700UF	1,03	1	1,03	C19
Farnell	1778989	PIC32MX795F512H-80I/PT	MICROCHIP - PIC32MX795F512H-80I/PT - MICRO 32 BITS 512K FLASH USB 64TQFP	10,03	1	10,03

Farnell	2059627RL	PANASONIC ERJ3GEYJ103V	RESISTOR, 0603, 10K 5%, 0.1W
Farnell	1377033	YAGEO (PHYCOMP) RL1218FK-070R22L	RESISTANCE 1218 1W 1% 0.22 OHM		4
Farnell	9332138	MULTICOMP MC 0.063W 0603 5% 47R	RESISTANCE 0603 47R		8
Farnell	9331930RL	MULTICOMP MC 0.063W 0603 5% 220K	RESISTANCE 0603 220K		4
Farnell	2008356RL	BOURNS CR0603-JW-152GLF	RESISTOR, 0603, 1.5K, 5%, 0.1W
Farnell	1850737	DIALIGHT 598-8070107F	LED, 0603, GREEN, 20MCD, 570NM	0,11	8	0,88	D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D16
Farnell	1617723	BAT54WS-V-GS08	VISHAY SEMICONDUCTOR / DIODE SCHOTTKY 0.2A 30V	0,077	8	0,616	D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15
Farnell	1013954	FAIRCHILD SEMICONDUCTOR MM74HC02M	CIRCUIT LOGIQUE SERIE 74HC CMOS CMS		2		U3,U6
Farnell	3938414	MH CONNECTORS MHRJJ66NFV	EMBASE RJ12 6P 6C	0,87	1	0,87	J1
Farnell	2008339RL	BOURNS CR0603-FX-3301ELF	RESISTOR, 0603, 3.3K, 1%, 0.1W		2		R46,R47

# Validation de la carte
NE PAS CONNECTER LES ALIMENTATIONS
NE PAS METTRE LE PIC
#### Alimentation
  - Contrôle visuel
  - Test de continuité
  - Brancher le connecteur d'alimentation
  - Test de la connexion +12V +5V +3.3V et GND
  - Contrôle du +12V +5V +3.3V
#### Quartz
  Vérifier la fréquence du quartz 8Mhz
#### ISP
  - Inserer le PIC et charger le soft dans le PIC via l'ISP en mode Release
#### RESET
Appuyer sur le Reset et contrôler par la liaison serie le redémarrage du PIC

PROCEDURE DE TEST

### Change Logs :

#### V3-00 : Version de Base
#### V3-10
#### ** Simplifier la connection **
Ajouter Connecteur Alim +12V/+5V/+3.3V/GND
** Activer le fonctionnement ICD2 **
Manque liason RESET entre les deux PICs
Mettre la broche 2 du connecteur RJ12 au +3.3V et pas 5V
** RS232 **
Remplace R50 et R51 1k par 1k5
Remplace Q9 Q10 par resistance 0 Ohm
** I2C **
5V devient 5VD / Mettre un strap entre 5V et 5VD.
#### V3-20
** Connectique **
Espacer les connecteurs Uarts... I2C
** HCTL2032**
Adapter le niveau de l'horloge pour le HCTL2032

### Obsolescence

IRFIZ48V remplacé par STP80NF10FP
# Photos

LOGIQUE

IO2
IO1

CODER Y

CODER X

UART 3

UART 2

UART 1

I2C

RESET

PIC32MX795H512

MOTEUR

MOS x8
DRIVER x 4
M1
M2

Vue de Dessus

Vue Dessous